## Slide 1
SAM
방화셔터 견적 시스템
웹 기획서 및 스토리보드
Version D1.0
2024.10.24 | DX 추진팀

## Slide 2
Document History
날짜 | 버전 | 주요 내용 | 상세 내용 | 비고
2024.10.24 | D1.0 | 초안 작성 | 방화셔터 견적 시스템 기획서 초안 작성 | 

## Slide 3
목차 (Table of Contents)
01
프로젝트 개요
시스템 목적 및 범위
02
메뉴 구조 (IA)
Information Architecture
03
규격 입력 화면
개구부 → 제작 규격 변환
04
단가 계산 화면
재질/두께별 단가 적용
05
모터/부대비용
하중 계산 및 추가 비용
06
최종 견적서
마진율 적용 및 PPT 생성

## Slide 4
01. 프로젝트 개요
프로젝트 목적
방화셔터 견적의 세부 계산 로직을
AI 기반으로 자동화하여
규격 산출 → 단가 계산 → 견적서 생성
전 과정을 시스템화
주요 기능
✓ 개구부 → 제작 규격 자동 변환 (W+0.1m, H+0.6m)
✓ 최소 면적 5㎡ 할증 자동 적용
✓ 재질/두께별 단가 자동 계산
✓ 하중 기반 모터 사양 자동 매칭
✓ 부대비용 (철거/폐기물/양중비) 자동 가산
기대 효과
🧮
정확한 계산
복잡한 수식 자동화
⚡
즉시 견적
실시간 금액 산출
📋
표준 양식
필수 문구 자동 삽입

## Slide 5
02. 메뉴 구조 (Information Architecture)
방화셔터 견적
규격 입력
개구부 크기
제작 규격 계산
최소면적 할증
단가 계산
재질 선택
두께 선택
면적 단가
부대비용
모터 선정
철거/폐기물
양중비/운반비
견적서 생성
마진율 적용
금액 절삭
PPT 출력

## Slide 6
Task Name | 규격 입력 | Ver. | D1.0 | Page | 6
Route | /estimate/dimension | Screen Name | 규격 입력 화면 | Screen ID | EST_DIM_001
방화셔터 견적 시스템
규격 입력
단가 계산
부대비용
견적서 생성
개구부 크기 입력
개구부 (입력값)
W:
3,000 mm
H:
4,000 mm
→
제작 규격 (자동계산)
W:
3,100 mm
H:
4,600 mm
면적 계산
계산 면적
14.26 ㎡
최소 면적 할증
5㎡ 미만 시 → 5㎡ 적용
다음 단계
Description
1
개구부 입력
고객사 제공 문 크기(개구부) 입력, mm 단위
2
제작 규격 변환
W+100mm(레일), H+600mm(권상높이) 자동 계산
3
면적 계산
제작W × 제작H = 실제 면적(㎡)
4
최소면적 할증
5㎡ 미만 시 5㎡로 강제 적용 (제작 공정 특성)

## Slide 7
Task Name | 단가 계산 | Ver. | D1.0 | Page | 7
Route | /estimate/pricing | Screen Name | 단가 계산 화면 | Screen ID | EST_PRICE_001
방화셔터 견적 시스템
규격 입력
단가 계산
재질 및 두께 선택
아연도 강판 0.8t
85,000원/㎡
아연도 강판 1.0t
90,000원/㎡
스크린 (일반)
단가 변동
스크린 (차열)
일반 × 1.8
자재비 계산
14.26㎡ × 85,000원
₩ 1,212,100
Description
1
재질 선택
아연도 강판(Steel) 또는 스크린 방화셔터 선택
2
두께 옵션
0.8t(기본) / 1.0t(+5,000원/㎡, 소방 기준)
3
스크린 단가
차열 스크린은 일반 대비 1.8배 단가 적용
4
자재비 합계
면적 × 단가 = 자재비 자동 계산

## Slide 8
Task Name | 부대비용 | Ver. | D1.0 | Page | 8
Route | /estimate/additional | Screen Name | 모터/부대비용 화면 | Screen ID | EST_ADD_001
방화셔터 견적 시스템
부대비용
모터 사양 자동 선정
하중 계산
14.26㎡ × 12kg = 171kg
모터 선정
400kg형 (450,000원)
모터 선정 기준
~300kg
400형 45만
300~500kg
600형 60만
500kg~
1000형
부대비용 항목
철거비: 150,000원/개소
폐기물: 50,000원/개소
고소장비: 250,000원/일
지방운반비: 별도 협의
다음 단계
Description
1
하중 계산
면적 × 12kg(0.8t 기준) = 총 무게
2
모터 자동 선정
~300kg:400형, 300~500kg:600형, 500kg~:1000형
3
철거/폐기물
교체공사 시 철거비 15만, 폐기물 5만 추가
4
양중비
지하/고층 현장 시 사다리차/인력 비용 별도

## Slide 9
Task Name | 견적서 생성 | Ver. | D1.0 | Page | 9
Route | /estimate/final | Screen Name | 최종 견적서 화면 | Screen ID | EST_FINAL_001
방화셔터 견적 시스템
견적서 생성
마진율 적용
관공서
마진율 15%
일반 건설사
마진율 20~25%
최종 금액 계산
원가 합계
₩ 1,862,100
마진 (20%)
₩ 372,420
절삭 전
₩ 2,234,520
최종 금액
₩ 2,230,000
필수 문구
전기 배선 및 상시 전원 공사 별도
결제: 착수금 30%, 잔금 70% | 유효기간 15일
Description
1
마진율 적용
관공서 15%, 일반 건설사 20~25%
2
금액 절삭
만원 단위 이하 절삭 (네고 대비)
3
면책 문구
전기 공사 별도 문구 필수 삽입
4
결제 조건
착수금 30%, 잔금 70% 명시